ATIS Lock SS

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

Общие характеристики

Замок изготовлен из нержавеющей стали, что делает его пригодным для использования вне помещений. Внутренние детали замка и пружины надежно защищены оксидированием. Взводной ригель снабжен специальным роликом. В замке присутствуют два секретных механизма: снаружи (для открывания) и изнутри (для блокировки кнопки). Управление замком – электрическое. Напряжение питания для замка 9-12 В. Взводная пружина у данного замка – регулируемая.

Технические характеристики:

Питание:  9-12 В

Ток потребления: 1А

Размеры: 137х105х37 мм

Вес: 1,5 кг

Рабочая температура: от -40° до +70°С

Управление замком

Замок может открываться несколькими способами:

1)  Снаружи с помощью ключа

2)  Изнутри  с помощью специальной механической кнопки

3)  Дистанционно  импульсом напряжения в 9-12 В ~1A от сетевого блока питания или с контроллера. Во избежание выхода катушки замка из строя непрерывное время подачи напряжения не должно превышать 4 сек.

4)   Режим "открыто"- чтобы замок был постоянно открыт, необходимо удерживая кнопку открытия на крышке замка повернуть ключ блокировки кнопки до упора и извлечь ключ.

Установка замка

Шаг1

Для установки запирающего ригеля замка в соответствии с направлением закрывания двери вытащите шплинт из отверстия оси запирающего ригеля, снимите шайбы, вытащите ригель и поверните его на 180°. После этого закрепите его.

Шаг2

Установите и закрепите замок, выдержав расстояние между корпусом и ответной планкой 5мм.

Шаг3 (при необходимости)

С помощью втулки с шестигранной гайкой отрегулируйте необходимое усилие взводной пружины замка.