# КАЛИТКИ

# МЕХАНИЧЕСКИЕ

# « РОСТОВ-ДОН К11»

# ПАСПОРТ.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POCC RU.AИ14.Н01260

ТУ 5284-002-83349852-2007

# Уважаемый покупатель!

## Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Калитки «Ростов-Дон» применяются в магазинах самообслуживания для организации доступа людей в торговый зал.

Выпускаемые модели калиток представлены в табл.1:

Таблица 1

| Модель | Наименование |
| --- | --- |
| «Ростов-Дон К11пр» | калитка односторонняя правая |
| «Ростов-Дон К11лв» | калитка односторонняя левая |

Односторонние калитки - «Ростов-Дон К11» - обеспечивают пропуск в одном направлении: по часовой стрелке при виде сверху - калитки «Ростов-Дон К11пр», против часовой стрелки при виде сверху - калитки «Ростов-Дон К11лв».

Калитки К11 имеют неподвижную стойку, предназначенную для крепления ограждений ОС1, ОС1у от одного до трех в любых комбинациях (см. поз. 1, 2, 3 Приложения 3).

По условиям применения калитки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Калитки предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°С до +50°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Масса калитки, кг | 11 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 840х190х1020 |
| Ширина перекрытия прохода, мм | 840 |
| Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс | 60 |
| Срок эксплуатации, лет | 8 |

2

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Стойка калитки Дуга с декоративной вставкой Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калитки «Ростов-Дон К11» состоят (см. Приложение 1) из стойки 1, на которой смонтирован поворотный механизм 2. С поворотным механизмом соединена дуга 3, которая служит для перекрытия прохода. В нижней части стойки 1 расположен кожух 4, под которым находится фланец для крепления калитки к полу. Вверху стойка закрыта крышкой 5.

Дуга 3 вращается вместе с поворотным механизмом 2 вокруг вертикальной оси стойки 1 и под действием пружины устанавливается в положение перекрытия прохода.

В качестве дополнительной опции для фиксирования дуги калитки в закрытом и (или) открытом положении устанавливается замок-стопор поз.6 на поворотном механизме со стороны дуги.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей Инструкции.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 Распакуйте калитку, проверьте ее комплектность.

6.2 Сделайте разметку в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям во фланце (см. Приложение 2), установив калитку на ее рабочее место. Подготовьте и закрепите крепежные (анкерные) болты.

6.3 Установите стойку калитки, с помощью отвеса убедитесь в вертикальности положении стойки. Отклонение от вертикали

3

верхней точки калитки должно быть не более 5мм.

6.4 Установите на место дугу 3. Для этого наденьте дугу на специальные пальцы, закройте место соединения декоративными втулками 7, зафиксируйте дугу винтами М8 шестигранным ключом №6  и декоративные втулки установочными винтами.

6.5 После завершения монтажа калитка готова к работе.

7 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1 Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в таблице 2.

# Таблица 2

| Признаки неисправности | Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Дуга калитки не возвращается в исходное положение | 1. Стойка калитки установлена с неправильным наклоном | Установить стойку согласно п.6.3 |
|  | 2. Ослаблено натяжение возвратной пружины | Увеличить натяг возвратной пружины. Для этого снять крышку 5, выкрутить полностью стопорный винт 8 и повернуть регулятор натяжения пружины с помощью отвертки (регулятор имеет шлицевый паз) в нужном направлении до совмещения со следующим отверстием. Проверить натяжение пружины, придерживая регулятор от прокручивания. Застопорить винтом 8. |

7.2 Неописанные в таблице 2 неисправности устраняются силами Изготовителя в период гарантийного обслуживания.

4

8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -20 до + 50° С и относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги.

## Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования без отражения их в паспорте.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка механическая «Ростов-Дон К11» зав.№___________ соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  «____»____________________201___ г.

Подпись _______________

5

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно  устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж узлов или замена на временные, то назначается срок ремонта.

10.2 Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

Дата продажи  «____»____________________201___ г.

Подпись _______________

6

Приложения

Приложение 1

Габаритные размеры калиток «Ростов-Дон К11»

#### Приложение 2

Установочные размеры калиток «Ростов-Дон К11»

7

Приложение 3

Стыковка калиток «Ростов-Дон К11» с ограждениями

8

9

10

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ | 2 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 3 |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 3 |
| 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 3 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 |
| 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | 3 |
| 7 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 4 |
| 8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 5 |
| 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 5 |
| 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 6 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Габаритные размеры калиток К11 Приложение 2 Установочные размеры калиток К11 Приложение 3 Стыковка калиток К11 с ограждениями | 7 7 8 |
| Сертификат соответствия | 9-10 |

11

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой» Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а Тел.: 8(863) 269-99-34, 269-99-35, 269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-99-39, 269-95-61 E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, dostup@aaanet.ru, 2699935@mail.ru Сайт: www.rostovturniket.ru, www.ростовтурникет.рф

Сервисные центры: ООО «Системы Контроля» Адрес: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, оф. 531 Тел.: 8(495)229-69-11, 8(495)229-69-12 E-mail: info@securityrussia.com Сайт: www.securityrussia.com ООО «СКД-Сервис» Адрес: 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.6, лит.М, офис 307 Тел.: +7(812)468-13-25, +7(812)946-79-88 E-mail: skd-service@mail.ru Сайт: www.skd-service.ru

# Text boxes

РостЕвроСтрой